## Slide 1: Меры по ограничению владения и использования транспорта в Сингапуре
Спикер - Jeremy Yap
Заместитель начальника (Служба общественного транспорта, политики и планирования)
Сингапур
Саммит международных лидеров городского транспорта,
Апрель 2019 г.

## Slide 2: Содержание
Введение
  Ключевые проблемы
  Шеринговый транспорт
  Статистика об общественном и дорожном транспорте
Обзор способ урегулирования заторов в Сингапуре
Ограничения на владение транспортом: Система транспортных квот (СТК)
Ограничения на использование транспорта: Электронная система оплаты проезда (ЭСОП)
2

## Slide 3: Введение: общая информация
Спрос на поездки растет: ожидаемый процент роста в течение периода 2016-2035 гг. – 50%
Земля чрезвычайно ценится: 12% площади уже занято дорогами, устойчивая мобильность – ключ к развитию будущего
3
Сингапур – одна из самых густонаселенных стран в мире: 5,639,000 людей проживают на площади 724.2км2
Районы с высокой плотностью застройки
деловой район
млн
млн
увеличение на 50%

## Slide 4: Введение: Сегодняшние проблемы
Удовлетворение потребностей различных групп населения и рост ожиданий населения
Ограничения в ресурсах
Устойчивое развитие окружающей среды
Рост населения и увеличение транспортного спроса
4

## Slide 5: Разрабатывается дорожно-земельный план 2040
Любые поездки (на общественном, личном, шеринговом транспорте) осуществляются в течение 20 минут в ближайшие регионы
9 из 10 поездок (на общественном, личном, шеринговом транспорте) осуществляются в течение 45 минут во время часов пик
Поездки на общественном, личном, шеринговом транспорте – наиболее привлекательный способ перемещения
TRANSPORT FOR ALL
Каждый участвует в создании благоприятной транспортной культуры
Большее количество поездок на общественном, личном и шеринговом транспорте станет безбарьерным
ПРИНЦИП 20-/45-МИНУТНОЙ ПОЕЗДКИ
Больше пространства, уделенного общественному транспорту
Сокращение инцидентов с летальным исходом в рамках создания безопасной среды «Нулевое видение»
Использование экологически безопасных источников энергии для достижения условий безопасной среды
5
Подготовка следующего Дорожно-земельного отчета: Рекомендации отображены ниже
Продолжать применять автомобильные ограничения в соответствии со следующим дорожно-земельным планом
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТРАНСПОРТ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – БЕЗОПАСНЕЕ ПОЕЗДКИ

## Slide 6: Введение: Шеринговый транспорт
6
Соотношение разных способов перемещения (ежедневные поездки/млн)
ОТ
14%
* Data Source: HITS 2016
В Сингапуре 71% поездок совершается за счет общественного транспорта и вело- и пешего перемещения (WCR)
2016 Mode share
ЧТ13%
К 2040 г.
частный транспорт
такси
автобусы
MRT
активная мобильность
поездок во время часов пик будет осуществляться за счет общественного транспорта, передвижения на велосипеде и пешком
Планируется, что
Сейчас 71% поездок осуществляется за счет общественного транспорта и вело- и пешего передвижения
млн
млн
Грузовики
Грузовики
Частный транспорт
Частный транспорт
Такси
Такси
Автобусы
Автобусы
MRT
MRT
Активная мобильность
Активная мобильность

## Slide 7: Введение: Общественный транспорт
Rail
3.5 mil ridership
229 км
180 stations
4 mil ridership
>5,600 buses
>310 bus routes
Ride hail/Taxis
1.1 mil ridership
>65,000 vehicles
7
* Data as of Dec 2018
Автобус:
пассажиропоток – 4 млн
>5,600 автобусов
>310 автобусных маршрутов
Ж/д транспорт:
пассажиропоток – 3.5 млн
протяженность – 229 км
180 станций
Такси:
пассажиропоток – 1.1 млн
>65,000 автомобилей

## Slide 8: Введение: Данные по дорожной инфраструктуре и транспортной ситуации
3,336 км
Протяженность дорожной инфраструктуры (за исключением экспресс-полос)
164 км
Протяженность экспресс-полос
615,452
Количество личных автомобилей
957,006
Количество транспортных единиц
8
* Data as of Dec 2018

## Slide 9: Ключевые стратегии для устойчивого транспортного развития в Сингапуре (Меры “Тяни & Толкай”)
Расширение связности автобусного и ж/д транспорта
Улучшение работы и надежности общественного транспорта
Enhance first-last mile connectivity
Обеспечение новых вариантов за счет технологий
Системы управления дорожным потоком для улучшения эффективности дорожной инфраструктуры и регулирования дорожным движением
Элементы: мониторинг экспресс-полос + консультативная система, система, определяющая возможность свободного проезда, и электрознаки и т.д.
9
Система квот на транспорт (СКТ), внедренная в 1990 г.
Введение дополнительных налогов, чтобы увеличить стоимость владения автомобилем
1975-1998 гг.: Схема, лицензирующая районы (СЛР), для регулирования движением в районах с ограничениями
С 1998 г.: Электронная система по оплате проезда (ЭСОП) - водители платят за проезд по определенным дорогам
Повышение привлекательности общественного транспорта и вело- и пешего перемещения
Интеллектуальные транспортные системы
Ограничения владения транспортом
Ограничения использования транспорта

## Slide 10: Расширение ж/д инфраструктуры
10
Jurong Region Line
Tuas West Extension (2017)
Downtown Line (Stage 2 – 2016)
Thomson East Coast Line
Downtown Line Extension
Cross Island Line
North-East Line Extension
Downtown Line
(Stage 3 – 2017)
Thomson East Coast Line
Circle Line Stage 6
North- South Line Extension (2014)
Справка
Существующие ж/д линии
Ж/д линии, проложенные по Земельно-транспортному плану 2008
Ж/д линии, проложенные по Земельно-транспортному плану 2013
Ж/д линии (строительство которых планируется завершить к 2030 г.)
Doubling length of our rail network 2013: 178 км
2018: 220 км
2030: 360 км
Увеличение ж/д сети
2013: 178 км
2018: 220 км
2030: 360 км

## Slide 11: Обновление существующей ж/д инфраструктуры для обеспечения лучшей надежности
11
Замена коммуникационных систем
Замена контактного рельса
Замена шпал на 4 направлениях (север, юг, восток, запад)
2012 – 2016
с 2012 г.
2015-2017
Замена энергосистем
с 2018 г.
Замена старых подвижных составов модели 66 Kawasaki
с 2018 г.
Замена рельсовых цепей устройствами определения местоположения поезда
с 2018 г.

## Slide 12: Программа повышения качества работы автобусов
Значительное повышение автобусной провозной способности и улучшение качества работы
С 2012 г. правительством поставлено 1,000 новых автобусов
Пассажиры автобусов довольны меньшим временем ожидания и освободившимися местами в салоне
12

## Slide 13: Краткий обзор мер по ограничению владением и использованием транспортом
Тип налога | Рычаг регулирования | Цель
Владение | Система квот транспорта (СКТ) | Контроль снабжения Сингапура автомобилями (Лицензии)
 | Пошлина дополнительной регистрации (ПДР) | Оказывать влияние на спрос новых автомобилей за счет увеличения цен на автомобили
 | Пошлина преферантивной дополнительной регистрации (ППДР) | Обеспечивать относительно новый и дорожно-пригодный парк.
 | Налог на автомобильные выбросы (НАВ) | Простимулировать покупку экологически безопасного транспорта
 | Акцизная пошлина | Взымается таможенной службой Сингапура
Использование | Электронная система оплаты проезда (ЭСОП) | Регулировать местными дорожными заторами
 | Специальный налог | Налог на бензин или дизельное топливо в целях экономии топлива
13

## Slide 14: Транспортные расходы > Доходы с налогов
14
~$6.2
млрд
~$9.9 млрд
Текущая система не влияет на доходы
В 2018 г. приблизительно на 60% больше средств было потрачено на развитие общественного транспорта в сравнении с СКТ/доходами с налогов
Транспортные налоги
Транспорт
Развитие
Расходы
Система квот транспорта

## Slide 15: Стоимость приобретения машины
15
Регистрационные пошлины ($220)
Дополнительные регистрационные пошлины(100% от исходной стоимости)
Лицензия
($29,000)
НАВ
(надбавка +$10,000)
Налог на товары и услуги (7%)
Акцизная пошлина (20% от исходной стоимости)
Категория A
Исходная стоимость $20,000
VES Band C1
Итоговая стоимость: ~$85,000
Ограничения владения транспортом

## Slide 16: Сравнение стоимости покупки автомобиля
16
От ~21,000€ (~S$ 32,000)
От ~US$ 19,000 (~S$ 26,000)
От ~SG$ 93,000
От ~45,000€ (~S$ 68,000)
От ~US$ 41,000 (~S$ 56,000)
От ~SG$ 221,000
Toyota Corolla (Категория A)
BMW 330i (Категория B)
Ограничения владения транспортом

## Slide 17: Система квот транспорта (СКТ)
СКТ регулирует последовательное увеличение количества автомобилей
  Строительство дорог и инфраструктуры общественного транспорта не возымеет эффекта, если количество автомобилей не будет ограничено
  Неконтролируемое увеличение количества автомобилей скажется на качестве жизни
Правительство контролирует количество автомобилей, которые могут быть зарегистрированы. Рынок задает цену на владение автомобилем.
  Для регистрации нового автомобиля сначала необходимо получить соответствующую лицензию, дающую право на владение автомобилем в течение10 лет
  Лицензии размещаются на онлайн аукционах, которые проводятся дважды в месяц
17
Ограничения владения транспортом

## Slide 18: Темпы увеличения количества транспорта и дорог
Темп увеличения количества транспорта (ТУТ) сравнивается каждые 3 года
Будущее увеличение снабжения дорогами ограничено – with акцент сделан на обслуживании новых районов развития и потребностей общественного транспорта.
С учетом факта медленного темпа дорожного строительства ТУТ со временем снизился: сейчас этот показатель составляет 0% за исключением коммерческого транспорта (0.25%)
18
Май 2009: 1.5%
Август 2012:
1.0%
Темп увеличения транспорта
1990:
3%
Февраль 2013:
0.5%
Февраль 2015:
0.25%
с февраля
2018: 0%
(за исключением коммерческого транспорта)
Ограничения владения транспортом

## Slide 19: Краткий обзор СТК
Лицензии делятся на 5 категорий:
  Категория A (машина, объем двигателя которой ≤ 1,600 см3 или (≤ 97 кВ);
  Категория B (машина, объем двигателя которой > 1,600 см3 или (> 97 кВ);
  Категория C (автобусы и грузовики);
  Категория D (мотоциклы);
  Категория E – Открытая категория (любой тип транспорта за исключением мотоциклов)
Премиальная квота (стоимость лицензии) – максимально неудачная цена заявки для лицензии соответствующей категории + S$1
Bidding Close
QP = $1
Highest Unsuccessful Bid + $1
Number of Bids <= Quota?
Number of Bids > Quota?
Setting of Quota Premium
19
Ограничения владения транспортом

## Slide 20: Принципы СКТ
Лицензия
Ответственность
Производительность
Уравнивание
Стабильность
Эффективность
20
Ограничения владения транспортом

## Slide 21: Ограничения по использованию транспорта: Система расчетов в условиях перегрузки
В 1975 г. Сингапур впервые в мировой практике ввела систему лицензирования районов (СЛР) – система расчетов в условиях перегрузки, которую в итоге заменили на Электронную систему оплаты проезда (1998 г.).
Города, использующие подобные системы:
  Лондон
  Стокгольм
  Осло
  Милан
  Нью-Йорк (одобрено в марте 2019; ожидается введение)
Система лицензирования районов (СЛР)
21
Ограничения использования транспорта

## Slide 22: Электронная система оплаты проезда (ЭСОП)
ЭСОП управляет локальными дорожными заторами за счет:
  Времени (часы-пик)
  Маршрута
  Места назначения (окраина города)
  Вид транспорта (владельцы больших машин платят больше)
  Точечные и районные системы оплаты
В расчетный дисплей встроены камера, экран и датчики
  в данный момент насчитывается 78 расчетных дисплеев
Справедливый подход: Водитель должен заплатить за нагрузку на дорожное движение на платных дорогах
Гибкая система: цена проезда зависит от места/времени, пересматриваемая каждый квартал
22
Ограничения использования транспорта

## Slide 23: Установка цен
Цена составляется на основе скорости движения и измерениях дорожного потока на соответствующем участке
Пересматривается каждые 3 месяца
Прогрессивная шкала цен увеличивается каждые 30 минут
23
Экспресс-полоса
Магистрали
Сокращение ставки
Повышение ставки
Сокращение ставки
Повышение ставки
Ограничения использования транспорта

## Slide 24
24
ЭСОП: Изменение стоимости проезда в районах
Справка (точечная наценка)
Внедрены в 1998
Внедрены в 1999
Внедрены в 2002
Внедрены в 2005
Внедрены в 2007
Внедрены в 2008
Внедрены в 2010
Внедрены в 2011
Внедрены в 2012
Внедрены в 2013
Внедрены в 2014
Внедрены в 2017
39 дисплеев
78 дисплеев по всему острову
CBD
Ограничения использования транспорта

## Slide 25: Анализ на примере: Схема ЭСОП в районе Orchard
25
До 2005 г. дорога Orchard была частью платного делового района Central Business District (CBD)
Однако, т.к. она является частью коммерческого участка, ее закономерности дорожного движения отличаются от CBD
- Пробки появляются в промежутке с 12:00 до 20:00, в том числе по субботам
CBD Cordon with Orchard area included (before Oct 2005)
Справка
Район (в том числе район Orchard)
Ограничения использования транспорта

## Slide 26: Анализ на примере: Схема ЭСОП в районе Orchard
26
С 3 октября 2005 г. дорога Orchard стала отдельным платным участком
Участок CBD
Участок Cordon
Дисплей рядом с дорогой Handy
Дисплей рядом с YMCA
Справка
Таб. 1: Время работы дисплеев в районе CBD и дорога Orchard
День
Время работы дисплеев
после октября 2005 г.
Район CBD
(с дорогой Orchard)
Время работы дисплеев
до октября 2005 г.
Район CBD
Район дороги Orchard
Пн-Пт
Сб
12:00-20:00
8:00-10:00
12:00-19:00
8:00-10:00
12:00-19:00
Нет
Нет
12:00-20:00
Ограничения использования транспорта

## Slide 27: Дорожная ситуация после внедрения отдельной платной системы на участке Orchard
27
После внедрения отдельной платной системы на участке Orchard дорожная нагрузка снизилась на 36-39%
- Доля прямого движения сократилась с 38% до 28-29% от всего количества автомобилистов
Ограничения использования транспорта
Таб. 2: Изменения дорожного потока в районе Orchard по будням
Время
До
05/10
05/11
Начальная ставка
Прямое движение по дороге Orchard (вечером в будние дни)
Таб. 4: Прямое движение по дороге Orchard (вечером в будние дни)
До
05/10
05/11
Прямое движение
Движение по дороге

## Slide 28: В основе ЭСОПа следующего поколения – технология спутниковой системы глобальной навигации
Нет необходимости в расчетных дисплеях
Новые возможности и гибкий подход:
  Дистанционное регулирование размера оплаты проезда
  Получение информации в режиме реального времени
Планируется начать замену действующей системы с 2020 г.
28
Ограничения использования транспорта
Центральная компьютерная система
Система, подключенная к камерам
Изменения оплаты в зависимости от условий дорожного движения
Спутники
предоставляют данные о местоположении машины
Сбор полной информации об условиях дорожной ситуации в режиме реального времени

## Slide 29: ЭСОП нового поколения к 2020 г.
Тендер на создание ЭСОП нового поколения разыгран в феврале 2016 года
В данный момент вносятся корректировки в систему
Постепенное внедрение с 2020 г.
29
Ограничения использования транспорта